## Slide 1
周报

## Slide 2
本周（10.13截止）完成任务：
阅读了《A leapfrog formulation of the 3-D ADI-FDTD algorithm》与谷师兄的文档，《计算电磁学》教材 ，对 leapfrog 3-D ADI-FDTD 有了进一步的理解，总结出了计算方法和公式。
对论文与文档中的公式进行了对比核验，并补全了相关公式。
参考《计算电磁学》，《微波技术基础》，《电磁场与电磁波》了解了矩形波导极其传输的TE10模的特点与计算公式。
初步完成了程序的需求分析，设计了程序的逻辑结构与存储结构，完成了程序主体的编写工作，但关于边界的处理问题还有待处理会造成访存越界问题。

## Slide 3
3D_ADI_FDTD_leapforg公式：

## Slide 4
注：方形框为载入错误，实为△

## Slide 5
下周计划：
继续学习和理解ADI_FDTD算法，学习和理解金属矩形波导的边界处理问题。
对金属全反射，Mur吸收边界进行深入学习与理解。
将以上的学习内容体现到代码的边界处理上，从根本上解决访存越界等问题。
调试程序。

## Slide 6
本周（10.20截止）完成任务：
阅读了《FDTD结合Mur二阶吸收边界条件分析三维散射问题时的稳定性研究》，《关于ADI_FDTD方法的研究》 ，《FDTD方法中的吸收边界条件》，《时域有限差分方法-葛德彪》学习了mur吸收边界的相关知识。
根据以上文献推导了三维二阶mur吸收边界的公式。
将金属边界和mur吸收边界的边界处理方法应用到代码当中。

## Slide 7
各种吸收边界的优缺点：
目前，构造吸收边界条件的思路主要有2种：
在边界上引入吸收材料，电磁波在无反射地进入吸收材料后被衰减掉，如PML。这种方法构造复杂，内存需求较大，但在很大的入射角度上吸收效果较好。
从外行波方程出发构造的透射边界条件，如Mur边界条件，它的一阶近Yee网格划分，在角区域存在较大误差。二阶近似尽管就算精度较高，但编程复杂，且对三维情况还可能出现结果发散的现象。

## Slide 8
Mur吸收边界对应的各个计算点位置示意图：

## Slide 9
三维二阶Mur吸收边界公式：

## Slide 10
三维二阶Mur吸收边界公式：

## Slide 11
三维二阶Mur吸收边界公式：

## Slide 12
本周（10.27截止）完成任务：
初步完成了代码的编写工作。
在使用三维二阶mur吸收边界时发现仍然会出现越界问题，在12条棱边的计算的时候需要特殊处理，根据《时域有限差分方法-葛德彪》的方法，在棱边处使用一阶吸收边界进行处理，避免了访存越界问题。将公式转换为代码处理边界问题，解决了内存访问越界问题。
对程序进行初期调试，发现点源部分出现问题，对此模块单独调试，解决问题
运行程序得到两种吸收边界的处理结果，发现结果跟预想的有差距。由于输入的是TE10模，在左边界面以点源的形式输入Ex，理论上矩形波导内部应该得到的是三角函数曲线似的场分布。有可能是算法出现问题，下周着重解决此问题

## Slide 13
《时域有限差分方法-葛德彪》对三维二阶mur吸收边界棱边越界问题解决方法的描述

## Slide 14
《时域有限差分方法-葛德彪》对三维二阶mur吸收边界棱边越界问题解决方法的描述

## Slide 15
《时域有限差分方法-葛德彪》对三维二阶mur吸收边界棱边越界问题解决方法的描述

## Slide 16
点源的输入：

## Slide 17
金属吸收边界的运行时间及结果：

## Slide 18
Mur吸收边界的运行时间及结果：

## Slide 19
下周计划：
着手解决结果不正确的问题，着重看算法方面和公式有没有问题。
需要的话进一步明确开发需求，进而对代码进行修改和调试，排查出问题后着手改写代码，争取使程序输出正确。

## Slide 20
本周（11.03截止）完成任务：
调试程序，查明了算法问题所在，公式中 处理错误，公式推导出错致使算法错误。
对输入的激励源重新调整和测试，得到了满意的输出结果，可以作为后续使用。
根据查明的公式推导错误，对公式进行重新推导，并写出了程序表达形式。
搞清楚更改后算法的隐式计算方式，在循环的最内层是求解三对角矩阵，故采用追赶法求解，学习了追赶法求解方法，编写了求解模块测试代码。

## Slide 21
点源输出结果：
source = 100 * sin(omega*step*dt);

## Slide 22
ADI_FDTD_leapforg公式更新：

## Slide 23
ADI_FDTD_leapforg公式更新：

## Slide 24
下周计划：
重新设计和编写算法代码。
研究新算法下如何处理边界问题。

## Slide 25
本周（11.10截止）完成任务：
同徐立老师小组的李星师姐和尹俊辉师兄探讨，得到了求解矩阵的方法--GSS
对GSS库以及代码实例进行了调试，阅读文档。
发现问题：如果要在后期实现CUDA并行的话，其核心求解矩阵的方法需要写为__global__设备函数，而目前徐立小组使用的是GSS动态链接库，串行求解效果很好，但是后期无法对其进行并行化。如果要并行化，还是要自己写求解方法——三对角矩阵的追赶法，当然求解速度和精度势必要减弱。
编写求解三对角矩阵的追赶法求解算法代码

## Slide 26
GSS的优点：
GSS 采用最新的模型及算法，具有高效，节省内存，稳定，通用等特点 1.高效率计算：
GSS 采用波前动态划分化算法等技术来优化 BLAS 使用，通过波前/多波前混合算法减少数据的装配。BLAS 的效率和矩阵的规模正相关，即波前的规模越大，flops 越高。GSS 在波前划分的时候，尽可能生成大的波前，以发挥 BLAS 的效率。对于很多矩阵，波前法的数据移动量远小于多波前法，GSS 采用混合算法来降低数据移动的数量 。
注：BLAS（Basic Linear Algebra Subprograms，基础线性代数程序集）是一个应用程序接口（API）标准

## Slide 27
GSS的优点：
2.内存优化使用 内存一直是大型稀疏矩阵 LU 分解的瓶颈，GSS 采用优化注入元排序，out-core 优化调度等算法来优化内存的使用。 注入元算法主要有两类，最小度排序（minimum degree）和嵌套排序（nested dissection），常用的有 AMD，METIS， COLAMD等。大量测试表明这些算法各有所长，对应的 LU 规模可相差数倍。METIS 总体上最好，但时间要多于最小度算法，是 GSS 的缺省排序算法。
注入元排序已被证明为 NP 完全问题，上述两类算法的结果都只是近似最优。采用混合算法可以得到更好的结果。当LU 的规模超过内存时，操作系统会自动采用虚拟内存等技术，但这些技术并不适合大型稀疏矩阵，大量时间用于页面交换，CPU 的空置率高。GSS 开发了专用的 out-core 调度算法，动态调整 LU，充分发挥 CPU 的效率。

## Slide 28
GSS的优点：
3.稳定可靠 主元置换是以确保稳定性的重要手段。全选主元的时间复杂度比分解本身还要高， 只用于极少数情形。GSS 虽提供这种选项，但并不鼓励使用。列选主元得到了最普遍使用， 是 GSS 的缺省选项。列选主元曾被认为可以提供足够的精度，但最近发现了一些反例。 rook pivoting是最近才提出的。
*GSS采用新的矩阵平衡技术，对某些困难矩阵，精度可以提高几个数量级。

## Slide 29
追赶法的基本原理是矩阵的LU分解，即将矩阵A分解为 A=LU 其中，L为一个对角线上元素为1的下三角矩阵，U为一个上三角矩阵.
容易验证，一个三对角矩阵作LU分解以后，得到一个下二对角矩阵与一个上二对矩阵的乘积。

## Slide 30
追赶法的过程：
http://blog.csdn.net/u010450214/article/details/50170623

## Slide 31
下周计划：
在确定使用哪种求解方法后编写算法代码，并进行调试与运行。
研究新算法下如何处理边界问题，体现到代码中。

## Slide 32
本周（11.17截止）完成任务：
参照GSS使用文档及实例完成了代码的编写工作。
在调试的过程中发现一些bug，进行语法与逻辑的修复工作

## Slide 33
目前为止发现的问题：
如果要使用动态链接库，必须在工程中包含（引用）这个库，否则无法正常工作。具体做法如下：

## Slide 34
目前为止发现的问题：
2. 在特定的库中需要使用特定的编译平台，如GSS针对32位与64位机器有不 同的函数，因此在编译的时候要选对平台，否则库函数无法正确导入：

## Slide 35
目前为止发现的问题：
3.在开发C++项目的时候要注意如果引用的库是C语言编写的一定要告诉编译器对其采用C的编译规则去编译否则会出现：
error LNK2019: 无法解析的外部符号 __imp__GSS_clear_ld，
//该符号在函数 “void __cdecl matel_gsscalc_bx(class Grid *,class Grid *)” (?matel_gsscalc_bx@@YAXPAVGrid@@0@Z) 中被引用的错误，此错误的出现原因也有可能是平台没用对导致函数无法解析。
解决方法是在代码中告知编译器采用C规则编译：
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
代码段
#ifdef __cplusplus
}
#endif
参考博客：http://www.cnblogs.com/hiloves/p/4678848.html

## Slide 36
下周计划：
继续调试程序解决bug。
使用GSS算出结果，进行结果的分析，进而对程序继续进行调整或者优化。

## Slide 37
本周（11.24截止）完成任务：
继续编写和完善了使用GSS计算矩阵的ADI_FDTD算法。
对代码进行了调试，纠正了大部分语法和逻辑错误，程序正常运行
对输出结果进行了大致分析，进而对输入源，网格大小等参数进行了调整和比对，重新核对了公式和算法。

## Slide 38
目前发现的错误记录
由于为了处理越界问题，我们在定义网格数组的时候故意多定义了一个即（50*20*10）(51*21*11)这样在最后一个网格处即使用到边界外的值，我们也有初始化时就设置好的0进而解决了越界问题。但是在计算的时候我们的循环范围一定要注意，是（0~49,0~19,0~9）而不是（0~50,0~20,0~10），而且值得注意的是Nx = 51; Ny = 21;Nz = 11;那么系数矩阵的维数是Ny-2等，GSS中方程右端项的rhs数组大小也是这个，遍历范围也要注意。否则会导致最后存储网格外的值发生变化，就不是0了，导致误差累计。
加入输入源的代码位置要确定好，防止存储结果的时候将其覆盖，导致后边相当于没有源了，由于源加的是Ez,所以要在Ez的计算完之后存储时单独对其赋值，防止被覆盖。
GSS_clear_ld(hSolver)已经将几个数组释放，不需要自己手动释放。
公式翻译为代码时错误。

## Slide 39
GSS求解流程图：

## Slide 40
至于为什么中间有些位置不等于0，则是因为圆周率π无法很精确（本程序中使用的是3.14159265359），所以如果在程序中使用double双精度类型保留足够精确度的话，算出来的正弦值是一个接近于0的极小数，而不是0。

## Slide 41
输出结果示意图：

## Slide 42
输出结果示意图：T=100dt

## Slide 43
输出结果示意图：

## Slide 44
输出结果示意图：

## Slide 45
输出结果示意图：

## Slide 46
输出结果示意图：

## Slide 47
下周计划：
验证结果的正确性。
如果不正确则继续调试程序，寻找问题，直到解决问题。如果正确，则考虑并行化计算的问题，对程序继续进行并行化之前的优化和改写。
3. 总结整理公式和计算流程。

## Slide 48
本周（12.01截止）完成任务：
初步验证了结果的正确性，发现了一些问题。
对发现的问题进行了修正，具体工作主要围绕输入源的部分展开，将点源换为面源进行测试，将TE10模式的各个参量全部加到源上进行测试。分析原因

## Slide 49
情形一 输入源示意图：对各个场分量都加入到面源上，并保证迭代过程中保持

## Slide 50
情形一 输出结果示意图：
Ex
Ey
Ez
Bx
By
Bz

## Slide 51
情形二 输入结果示意图：
其余电场与磁场参量在求解过程中迭代求解，并不强制赋值，等于0的三个场分量也没有强制赋值

## Slide 52
情形二 输出结果示意图：
Ex
Ez
Ey
Bx
By
Bz

## Slide 53
情形三 输入结果示意图：
不等于0 的电场与磁场参量在求解过程中迭代求解，并不强制赋值。
等于0的三个场分量进行强制赋值为0。

## Slide 54
情形三 输出结果示意图：
Ex
Ez
Ey
Bx
By
Bz

## Slide 55
下周计划：
对结果进行分析比对。
找到问题所在，对代码或者算法进行修改，修改坐标系为标准坐标系。
3. 总结整理公式和计算流程。

## Slide 56
本周（12.08截止）：
本周完成任务
校正代码，调试程序。 测试和对比了各种输入源的情形，确定源的正确加入形式 修改了程序的坐标系为标准坐标系（之前传播方向设为x）检查程序的存储过程和矩阵生成部分。 阅读相关文献对比了公式，并没有错误。
下周计划
阅读 相关文献继续检查是否有方法错误 对文献中的实例进行输出测试 测试代码中是否还存在其他的逻辑错误或者物理过程错误。(目前确定没有语法错误，存储过程错误)
目前问题：场分量应该等于0的却不等于0存在误差较大的情况。收敛存在问题
Notes: 注意画图的时候要核对文件名,画对数据。
各个参数（definer.h）一定要核对正确，网格数，步长，频率，时间步长等。要核对清楚，稍有差池全局皆错。
阅读文献，查找算法方面的错误，并着手进行进行修正。

## Slide 57
文献列表(12.08更新)：
[1]. The unconditionally stable on-step leapforg ADI-FDTD method and its comparisons With Other FDTD Methods ---Shun-Chuan Yang, Zhizhang (David) Chen, Fellow, IEEE, Yi-qiang Yu, Member, IEEE, and Wen-Yan Yin, Senior Member, IEEE
[2]. 3-D ADI–FDTD Method—Unconditionally Stable Time-Domain Algorithm for Solving Full Vector Maxwell’s Equations ---Takefumi Namiki, Member, IEEE
[3]. STABILITY AND DISPERSION ANALYSIS FOR THREEDIMENSIONAL (3-D) LEAPFROG ADI-FDTD METHOD T. H. Gan* and E. L. Tan ---School of EEE, Nanyang Technological University
[4]. A leapfrog formulation of the 3‐D ADI‐FDTD algorithm ---SJ Cooke, M Botton, TM Antonsen, B Levush

## Slide 58
输入源示意图：
Ez
Ex
Ey
Bz
Bx
By
Notes: Bx在j=10位置处，值应该为0的，所以值小也正常的

## Slide 59
输出示意图600steps：
✘ Ez
✘ Ex
✔ Ey
✔ Bz
✔ Bx
✘ By

## Slide 60
输出示意图1200steps：
Ez
Ex
Ey
Bz
Bx
By

## Slide 61
3-D ADI–FDTD Method—Unconditionally Stable Time-Domain Algorithm for Solving Full Vector Maxwell’s Equations -----by Takefumi Namiki

## Slide 62
The unconditionally stable on-step leapforg ADI-FDTD method anditscomparisons中的描述与实例
经证明公式和算法没有问题

## Slide 63
本周（12.15截止）：
本周完成任务
校正代码，调试程序。 测试和对比了各种输入源的情形，确定源的正确加入形式 修改了程序的坐标系为标准坐标系（之前传播方向设为x）检查程序的存储过程和矩阵生成部分。 阅读相关文献对比了公式，并没有错误。
下周计划
阅读 相关文献继续检查是否有方法错误 对文献中的实例进行输出测试 测试代码中是否还存在其他的逻辑错误或者物理过程错误。(目前确定没有语法错误，存储过程错误)
目前问题：场分量应该等于0的却不等于0存在误差较大的情况。收敛存在问题
Notes: 注意画图的时候要核对文件名,画对数据。
各个参数（definer.h）一定要核对正确，网格数，步长，频率，时间步长等。要核对清楚，稍有差池全局皆错。
阅读文献，查找算法方面的错误，并着手进行进行修正。

## Slide 64
输入源示意图：
Ez
Ex
Ey
Bz
Bx
By
Notes: Bx在j=10位置处，值应该为0的，所以值小也正常的

## Slide 65
输入源示意图：
Ez
Ex
Ey
Bz
Bx
By

## Slide 66
一阶mur电场输出结果示意图（1200步长）：

## Slide 67
一阶mur磁场输出结果示意图（1200步长）:

## Slide 70
二阶mur吸收边界输出(1200步长)电场

## Slide 71
二阶mur吸收边界输出(1200步长)磁场

## Slide 72
谢
谢
老
师